Замеры

на ПС «Элеконд» на 18.12.2013г.

| Наименование проводимого замера | Время замера |
| --- | --- |
|  | 3 00 | 9 00 | 17 00 | 19 00 |
| Напряжение на шинах: 6кВ 110кВ | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Напряжение на вводах тр.МВт:Т1 Т2 | 2,0 | 3,6 | 3,2 | 2,5 |
|  | 1,9 | 4 | 3,2 | 2,6 |
| Положение РПН: Т1 Т2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 |

К комплекту совмещенной АЧР 1,2 подключены фидеры 4, 7, 9, 10, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 30, 34

Установка АЧР-1 47,4Гц — 0,5сек.

АЧР-2 48,8Гц — 40сек.

| № фидера | Нагрузка МВт |
| --- | --- |
|  | 3 00 | 9 00 | 17 00 | 22 00 |
| 4 |  |  |  |  |
| 7 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | 0,1 |
| 9 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 10 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 14 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,45 |
| 16 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 18 | 0,3 | 0,45 | 0,55 | 0,5 |
| 20 | 0,1 | 0,55 | 0,2 | 0,15 |
| 21 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 22 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,01 |
| 24 | 0,1 | 0,55 | 0,45 | 0,25 |
| 25 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,05 |
| 28 | 0,9 | 1,25 | 1,5 | 1,35 |
| 30 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 |
| 34 |  |  |  |  |
| Итого | 2,27 | 3,95 | 3,75 | 3,16 |

ЧАПВ не подключено

Главный энергетик                                                       И.Б. Хисматуллин

Замеры

на ПС «Элеконд» на 18.12.2013г.

| П.С «Элеконд» |
| --- |
|  | Т-1 |
| время | Р, МВт | I, А | U, кВ | РПН |
| 0 |  | 210 | 110 | 1 |
| 1 | 2,16 | 200 | 110 | 1 |
| 2 | 1,92 | 200 | 110 | 1 |
| 3 | 1,92 | 200 | 110 | 1 |
| 4 | 1,68 | 200 | 110 | 1 |
| 5 | 1,92 | 190 | 110 | 1 |
| 6 | 2,16 | 210 | 110 | 1 |
| 7 | 2,4 | 270 | 110 | 1 |
| 8 | 3,12 | 380 | 110 | 1 |
| 9 | 3,36 | 360 | 110 | 1 |
| 10 | 3,6 | 380 | 110 | 1 |
| 11 | 3,36 | 380 | 110 | 1 |
| 12 | 3,36 | 350 | 110 | 1 |
| 13 | 3,36 | 350 | 110 | 1 |
| 14 | 3,36 | 360 | 110 | 1 |
| 15 | 3,36 | 350 | 110 | 1 |
| 16 | 3,12 | 350 | 110 | 1 |
| 17 | 3,36 | 320 | 110 | 1 |
| 18 | 3,12 | 320 | 110 | 1 |
| 19 | 3,12 | 320 | 110 | 1 |
| 20 | 3,12 | 300 | 110 | 1 |
| 21 | 3,12 | 280 | 110 | 1 |
| 22 | 2,4 | 250 | 110 | 1 |
| 23 | 2,16 | 220 | 110 | 1 |
| 24 | 2,16 | 200 | 110 | 1 |

Главный энергетик                                                       И.Б. Хисматуллин

Замеры

на ПС «Элеконд» на 18.12.2013г.

| П.С «Элеконд» |
| --- |
|  | Т-2 |
| время | Р, МВт | I, А | U, кВ | РПН |
| 0 |  | 200 | 110 | 1 |
| 1 | 1,92 | 190 | 110 | 1 |
| 2 | 1,92 | 190 | 110 | 1 |
| 3 | 1,92 | 190 | 110 | 1 |
| 4 | 1,92 | 190 | 110 | 1 |
| 5 | 1,92 | 190 | 110 | 1 |
| 6 | 2,16 | 210 | 110 | 1 |
| 7 | 2,88 | 300 | 110 | 1 |
| 8 | 3,36 | 380 | 110 | 1 |
| 9 | 3,84 | 400 | 110 | 1 |
| 10 | 4,32 | 400 | 110 | 1 |
| 11 | 3,84 | 380 | 110 | 1 |
| 12 | 3,6 | 350 | 110 | 1 |
| 13 | 3,84 | 350 | 110 | 1 |
| 14 | 3,6 | 360 | 110 | 1 |
| 15 | 3,6 | 360 | 110 | 1 |
| 16 | 3,6 | 350 | 110 | 1 |
| 17 | 3,6 | 320 | 110 | 1 |
| 18 | 3,36 | 320 | 110 | 1 |
| 19 | 3,36 | 320 | 110 | 1 |
| 20 | 3,6 | 320 | 110 | 1 |
| 21 | 3,6 | 300 | 110 | 1 |
| 22 | 2,64 | 260 | 110 | 1 |
| 23 | 2,4 | 220 | 110 | 1 |
| 24 | 2,4 | 200 | 110 | 1 |

Главный энергетик                                                       И.Б. Хисматуллин